DESCRIPTIF AIRFLUE RENOVATION

RENOVATION DU CONDUIT INDIVIDUEL EXISTANT :

Dans le cadre des travaux de rénovation, les chaudières (B11 ou B11bs) en place sont remplacées par des appareils gaz à condensation. La rénovation de chaque conduit individuel existant permet d’adapter le conduit individuel existant à l’évacuation des produits de combustion de ces nouvelles chaudières. La restitution de la ventilation haute, assurée initialement par la chaudière existante doit également être restituée. Pour cela, un système AIRFLUE RENOVATION, de marque POUJOULAT est mis en œuvre, dans chaque logement.

Le système bénéficiant de la garantie décennale constructeur, est titulaire du marquage CE selon la norme NF EN 1856-1 ainsi que d’un Document Technique d’Application définissant les prescriptions d’utilisation et de mise en œuvre.

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU SYSTEME :

- Un solin spécifique positionné en tête de conduit

- Tubage flexible étanche à la pression et à la condensation (classe P1)

- Un ensemble de pied de tubage comprenant le raccord flexible, le collier de maintien et un coude 87°

- Une plaque de finition permettant de faire la liaison entre le boisseau et le raccordement de la chaudière

- Un conduit de raccordement concentrique en inox peint Ø80/125

- Un té avec trappe de visite et grille pour l’air comburant.

- Un accessoire de ventilation (grille, bouche ou extracteur) en fonction du type de ventilation naturelle en place. (Pièce par pièce ou générale et permanente)